# THỰC HÀNH LẬP GIÁ DỰ THẦU VỚI 
SỬ DỤNG PHẦN MỀM DỰ THẦU GXD

## BÀI TẬP THỰC HÀNH

Đề bài: Bên mời thầu mời Nhà thầu chào giá cho bảng khối lượng công việc trong hồ sơ mời thầu (HSMT) như sau:

| STT | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép cột, d ≤ 10mm, chiều cao ≤ 50m | tấn | 10,871 |
| 2 | Ván khuôn cho đổ bê tông cột, đổ tại chỗ, chiều cao ≤ 50m | 100m2 | 9,879 |
| 3 | Bê tông thương phẩm hoặc bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường, bê tông cột mác 200, đá 1x2, chiều cao ≤ 16m | m3 | 115,737 |

Bài giải: Sử dụng phần mềm Dự thầu GXD bạn sẽ thấy rất nhẹ nhàng và thú vị khi làm bài thầu nói trên.

Mời bạn học thực hành theo từng bước chi tiết với phần mềm Dự thầu GXD.

### Bước 1: Khởi động phần mềm Dự thầu GXD

Bạn có thể mở phần mềm Dự thầu GXD theo nhiều cách: kích đúp vào biểu tượng DuthauGXD trên Desktop, vào thư mục cài đặt C:\Du thau GXD và kích đúp hoặc kích phải chọn Open vào file DuthauGXD.exe…

Các việc phải làm ngay sau khi mở phần mềm:

- Sau khi mở 1 file mới thì phải nhập thông tin gói thầu vào sheet Ts.

- Kiểm tra cơ sở dữ liệu đang sử dụng bằng lệnh Chọn cơ sở dữ liệu.

- Đọc xem loại hợp đồng là gì và có các thiết lập trong Tùy chọn.

- Lưu file vào thư mục cẩn thận.

### Bước 2: Nhập các mã công việc và sửa tên cho phù hợp

Bắt đầu từ sheet Danh mục công việc. Bạn nhập các AF.61413, AF.82121 và AF.22223 vào cột MÃ HIỆU ĐƠN GIÁ trong sheet Danh mục công việc rồi sửa lại tên công việc cho đúng hồ sơ mời thầu.

Giả sử chọn sử dụng Xi măng PC40 nên tại cột MÃ VỮA phần mềm đã tự động đổi mã vữa sử dụng cấp phối XM PC40 là C3223 (C2 là XM PC30, C3 là XMPC40).

### Bước 3: Nhập số liệu khối lượng

Bạn có thể nhập số liệu khối lượng từ hồ sơ mời thầu hoặc chèn dòng trong sheet Danh mục công việc để bóc tách, tính toán kiểm tra khối lượng. Xem hình sau:

### Bước 4. Chạy lệnh Tổng hợp vật tư

### Bước 5: Nhập giá vật liệu

Chuyển sang sheet TH Vật tư nhập giá vật tư vào. Giá vật liệu thường bạn sẽ lấy từ nguồn cung cấp riêng của Công ty mình (hãy hỏi sếp, các anh/chị trong phòng), từ công bố giá vật liệu liên sở, các báo giá thị trường (từ các nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà thầu phụ…) hoặc các gói thầu tương tự mà công ty bạn đã chào. Giá vật liệu nhập vào phải là giá đến hiện trường (bao gồm giá tại nơi mua, chi phí lưu thông vận chuyển về nơi thi công, bốc xếp (nếu có)…), tính sao cho nhà thầu làm xong phải có lãi.

Sau khi tìm kiếm giá để lập bản chào giá thầu, bạn tìm được bảng giá như sau và nhập vào sheet Vật tư.

| STT | TÊN VẬT TƯ | ĐƠN VỊ | GIÁ TẠI HIỆN TRƯỜNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cát vàng đổ bê tông | m³ | 315.000 |
| 2 | Đá 1x2 | m³ | 335.000 |
| 3 | Dây thép | kg | 22.434 |
| 4 | Đinh | kg | 20.909 |
| 5 | Đinh đỉa | cái | 3.000 |
| 6 | Gỗ chống | m³ | 3.850.000 |
| 7 | Gỗ ván cầu công tác | m³ | 3.810.000 |
| 8 | Nước | lít | 6 |
| 9 | Que hàn | kg | 18.700 |
| 10 | Thép hình | kg | 19.575 |
| 11 | Thép tấm | kg | 19.575 |
| 12 | Thép tròn D≤10mm | kg | 18.200 |
| 13 | Xi măng PC40 | kg | 1.750 |

### Bước 6: Nhập các thông số chế độ tiền lương, nhiên liệu, năng lượng

Theo đúng kinh tế thị trường thì bạn tìm giá cho một công thợ và giá ca máy để nhập vào bảng Vật tư tương tự như nhập giá Vật liệu ở bước 6. Tuy nhiên, hiện nay phổ biến tại Việt Nam vẫn tính tiền lương và giá ca máy theo các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Giả sử: Bạn tìm hiểu chế độ, chính sách tiền lương ở nơi xây dựng công trình và tìm được thông tin mức lương cơ sở vào là 2.350.000 đ/tháng. Giá nhiên liệu theo thông cáo báo chí của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam và giá điện theo Thông tư của Bộ Công thương tại thời điểm lập giá thầu.

| Stt | Loại | Đơn giá |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xăng (đồng/lít) | 22.591 |
| 2 | Dầu Diezel (đồng/lít) | 20.727 |
| 3 | Ma dút (đồng/lít) | 17.464 |
| 4 | Điện (đồng/kw) | 1.509 |

Bạn nhập số liệu vào sheet Ts như sau:

### Bước 7: Chạy lệnh tính bảng giá nhân công (lệnh 4)

Lưu ý:

Cần kiểm tra lại bằng cách kích vào từng ô trong bảng lương nhân công để đảm bảo là bạn hiểu về cách tính toán, công thức tính toán.

Các dữ liệu nhân công phần mềm đưa ra chỉ là gợi ý, bạn phải kiểm tra lại xem có phù hợp không và có quyết định sử dụng dữ liệu đó không. Nếu dữ liệu đó phù hợp thì OK quá tốt. Nếu không phù hợp bạn cần chỉnh sửa, đưa số liệu của bạn vào.

### Bước 8: Chạy lệnh tính giá ca máy (lệnh 5)

Lưu ý:

Cần kiểm tra lại bằng cách kích vào từng ô trong bảng giá ca máy để đảm bảo là bạn hiểu về cách tính toán, công thức tính toán.

Các dữ liệu giá ca máy phần mềm đưa ra chỉ là gợi ý, bạn phải kiểm tra lại xem có phù hợp để đấu thầu ở công ty bạn và có quyết định sử dụng dữ liệu đó không. Nếu dữ liệu đó phù hợp thì OK quá tốt. Nếu không phù hợp bạn cần chỉnh sửa, đưa số liệu của bạn vào.

Sau bước 9, bạn kiểm tra sheet TH Vật tư sẽ thấy phần nhân công và giá ca máy đã tự động link vào. Đây là điều đỡ rất nhiều công sức, thời gian.

### Bước 9. Xuất giá dự thầu

Chạy lệnh Đưa đơn giá sang bảng Giá dự thầu. Lúc này giá dự thầu công việc sẽ được xuất sang sheet TH Giá dự thầu như hình dưới đây:

Làm tương tự như vậy đối với gói thầu có hàng trăm đầu việc khác.

### Bước 10. Kiểm tra lại

Kích vào các công thức để xem các liên kết tính toán đã chính xác chưa. Bạn có thể dùng tổ hợp phím Ctrl+[ và F5+Enter để kiểm tra liên kết (link) các công thức để đảm bảo các kết quả đầu vào, đầu ra đã được tính đúng.

### Bước 11. Căn chỉnh, trình bày và in ấn hồ sơ thầu để chuẩn bị nộp.

Đảm bảo in ra trang A4 đẹp, chiều giấy phù hợp, đánh số trang liên tục, không bị thừa trang trắng, chừa gáy để đóng quyển...

## THU HOẠCH

Viết lại bài thu hoạch và mô tả lại suy nghĩ của mình. Liệt kê ra được càng nhiều gạch đầu dòng lợi ích thì bạn càng luyện được tư duy Kinh tế xây dựng tốt. Qua bài tập thực hành này bạn rút được gì cho bản thân?