# THỰC HÀNH LẬP GIÁ DỰ THẦU ĐÀO ĐẤT HỐ MÓNG

# PHẦN MỀM DỰ THẦU GXD

## ĐỀ BÀI

Đề bài: Hãy tính giá dự thầu cho công tác đào đất hố móng công trình thi công nhà với Bảng khối lượng mời thầu như sau:

| STT | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đào đất hố móng | m3 | 6.780 |
| 2 | Vận chuyển đất đổ đi | m3 | 6.780 |

Theo bản vẽ hố móng có chiều rộng >5m, chiều sâu <3m, đất cấp II.

Yêu cầu: Hãy dùng Dự thầu GXD tính toán giá chào thầu, trình bày in ấn hồ sơ thầu cho các công tác trên.

## THỰC HÀNH

### Bước 1. Nghiên cứu hồ sơ mời thầu

Sau khi nghiên cứu thiết kế, hồ sơ mời thầu và khảo sát thực tế, nhà thầu đưa ra biện pháp thi công: Đào bằng máy 90%, phần máy không đào được thì đào thủ công là 10%. Đào xong vận chuyển đi đổ 70% khối lượng đào lên bằng ô tô 7T, cự ly 15km, đến nơi đổ san bãi thải bằng máy ủi có công suất 110CV.

### Bước 2. Mở phần mềm Dự thầu GXD

Bạn có thể mở phần mềm Dự thầu GXD theo nhiều cách:

Kích đúp vào biểu tượng DuthauGXD trên Desktop

Vào thư mục cài đặt C:\Du thau GXD và kích đúp hoặc kích phải chọn Open vào file DuthauGXD.exe…

### Bước 3. Xác định đơn giá tổng hợp cho công tác thứ nhất

Xác định đơn giá tổng hợp được thực hiện tại sheet Don gia tong hop. Nếu vì lý do gì đó sheet này bị ẩn đi (Hide), thì bạn hãy sử dụng lệnh hiện ra (Unhide).

Đầu tiên bạn tra mã cho 2 công tác là đào đất bằng máy AB.25122 và đào thủ công AB.11362. 2 công tác đó sẽ gộp thành công tác Đào đất hố móng.

Các bạn vào sheet Don gia tong hop và thao tác như hướng dẫn trong hình sau:

Thực hiện tạo đơn giá tổng hợp

Lưu ý: Công tác có mã hiệu AB.25122 có đơn vị tính là 100m3, bạn phải chọn công tác đó và dùng lệnh Tiện ích / Đổi đơn vị cho công việc trong hộp thoại hiện ra nhập như hình sau:

Dùng lệnh chuột phải đổi đơn vị nhanh.

### Bước 4. Xác định đơn giá tổng hợp cho công tác thứ hai

Bạn gõ chữ “TH” tại ô màu vàng để tạo bảng đơn giá tổng hợp mới:

Tổng hợp các công tác vận chuyển đất bao gồm 3 mã hiệu AB.41432; AB.42332; AB.42432 với cự ly vận chuyển lần lượt là 1, 6 và 8 km để tổng hợp thành vận chuyển 15 km. Việc áp dụng định mức với cự ly như trên là theo thuyết minh áp dụng định mức tại đầu Chương 2, định mức số 1776/BXD-VP.

Bạn tiến hành thêm hệ số cho công việc như sau : Công tác AB.42332 vận chuyển với cự ly 6km nên sẽ thêm hệ số 6 cho công việc này, công tác AB.42432 vận chuyển đất với cự ly 8km nên sẽ thêm hệ số 8 cho công tác này bằng cách bạn chọn tên công tác cần thêm hệ số, sau đó kích chuột phải chọn "Thêm hệ số cho công việc " và nhập hệ số cần thêm. Thao tác như hình dưới đây :

Tổng hợp các công tác vận chuyển

### Bước 5. Gọi đơn giá sang sheet Danh mục công việc

Tại cột Mã hiệu đơn giá lần lượt gõ TH1, TH2 để gọi giá tổng hợp sang sử dụng vào giá thầu:

### Bước 6. Nhập khối lượng

Bạn nhập khối lượng mời thầu 6780m3 vào như trong hình sau:

### Bước 7. Tổng hợp vật tư: Lệnh 2

### Bước 8. Nhập giá vật tư: Tại sheet Tổng hợp vật tư

Bạn nhập giá nhân công, máy mà bạn thuê hoặc là tính bảng giá nhân công, giá ca máy tương tự bài tập 1.

### Bước 9. Đưa đơn giá sang TH dự thầu: Lệnh 1

### Bước 10. Kiểm tra lại

Trên đây chỉ là hướng dẫn định hướng quy trình, phương pháp. Bạn cần kiểm tra lại mọi công thức: Hãy chắc chắn rằng chúng đều đúng, số liệu đầu vào là do bạn cung cấp, các công thức liên kết đã đúng, kiểm tra lại số liệu đầu ra.

### Bước 11. In hồ sơ

Bạn căn chỉnh, định dạng trang in (Page Setup, khổ giấy A4). Bạn hãy in ra máy in hoặc pdf và và tự xem có được không, được mắt ta mới ra mắt người.

### Bước 12. Viết thu hoạch

Bạn hãy suy ngẫm rút ra được gì cho bản thân qua bài tập thực hành này. Nếu bạn nghĩ ra và gạch đầu dòng được càng nhiều lợi ích thì là tư duy thành công, tư duy đầu tư của bạn càng tốt.